«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКОУ ДОД

«Детский  оздоровительно-образовательный

лагерь  «Березка»

____________________А.Е.Домашев

09.01.2017  года

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре

в   МКОУ ДОД  «Детский  оздоровительно-образовательный  лагерь  «Березка»

1.При поступлении сигнала «Пожар» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от станции, обязан:

1.1.Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала.

1.2.Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3.Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар), ложное срабатывание, отключение электроэнергии т. п.)

2.При пожаре:

2.1.Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации объекта.

2.2.Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3.Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4.Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

2.5.Сообщить инженерным службам объекта о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.

2.6.Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, системы противодымной защиты т. п.).

3.В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении луча отключить данный луч соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещений и сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации.

4.О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.

С инструкцией ознакомлен     __________________

«_____»________________  2017  года